## Slide 1
프로젝트 한 장 기획표
1. 기본 정보
팀명 · 팀원별 역할 · 제목
팀명 6팀 (LYN)
제목 물류센터 자동 분류, 파레타이징, 출하 디지털 트윈
역할 이영노 공정 씬, 로봇암, AMR지게차,대시보드
2. 공정 한 문장
무엇이 들어와 → 어디서 → 어떻게 검사 → 어디로
박스 투입 → 상시 운전 컨베이어 이송 → 바코드 또는 색상 판별 → 지정 분류 레인의 중력 슬로프로 배출 → FR5 진공흡착 파레타이징 → 적재 완료 파레트를 AMR 지게차로 운반·상차 → 차량 만재 시 출발 및 교체
3. 공정 흐름도
스테이션 4~6개 · 각 단계 담당 (로봇암/AMR/장비)
1
투입,이송
박스 생성, 간격 유지, 컨베이어 상시 운전
2
인식,분류
목적 레인 결정(바코드), 분기, 중력 슬로프 배출
3
파레타이징
FR5 흡착,적재, 파레트 적재 완료 판정
4
운반,상차
AMR 파레트 인양, 이동, 차량 상차
5
출하,교체
차량 만재 판정,출발, 다음 차량 배치
4. 구현 방식
단계별로 물리 구현 / 추상화 구분
단계 | 방식 | 구현 메모
이송, 분류 | 혼합 | 컨베이어 상시 운전, 센서 속성 판독, 분기, 중력 슬로프 이송
FR5 파레타이징 | 혼합 | 관절 제어, IK, 진공흡착, 해제, 지정 위치 적재
운반, 상차 | 혼합 | AMR 경로 탐색, 장애물 대응, 포크 승강, 차량 상차
공정 제어, 출하 | 추상화 | 설비 간 작업 인계, 적재, 만재 판정, 차량 교체, 상태 표시
5. 어려운 점
1~2개 · 대응 아이디어
박스를 물리 그립으로 잡으면 미끄러짐 → 정해진 지점에 붙였다 떼는 흡착방식 엔드이펙터로 처리
박스 크기마다 적재 위치를 계산하기 어려움 → MVP는 박스 1종을 사용하고, 미리 지정한 위치에 순서대로 적재
6. 디지털 트윈 요소
보여줄 데이터 · 이상 상황 1개
데이터: 시간당 박스 처리량, 레인별 대기 박스 수, 파레트 적재 단수, 설비 상태, 차량 상차 파레트 수
이상 상황: 슬로프 출구 정체 → 해당 레인 투입 제한, 알람 표시 → 정체 해소 후 재개
7. MVP와 일정
한 사이클 완성 날짜 · 마일스톤 2~3개
MVP : 11/3 박스 1종으로 투입 → 분류 → FR5 적재 → AMR 운반·상차 → 차량 출하까지 한 사이클 완료
마일스톤: 10/28~29 씬 구성 → 10/30~11/2 공정 구현 → 11/3 통합·MVP 완료 → 11/4 테스트·버그 수정 → 11/5 최종 발표
8. 확장 계획 (선택)
ML / ROS2 / 없음
ROS2는 4가지 추가 작성
선택 ■ ML □ ROS2 □ 없음
기능 슬로프 도착 박스의 위치, 회전 인식 / 로봇 이동, 흡착, 적재는 IK와 스크립트로 처리
담당 · 연결 테스트 담당자 이영노, 11/1까지 학습 모델의 인식 결과와 Unity 픽업 동작 연결 확인
전환 기준 11/2까지 인식이 불안정하면 가이드로 위치를 정렬하고 회전각 인식만 적용
9. 멘토 피드백
멘토 작성
결론 □ 진행 □ 조건부 진행 □ 재검토